PARAMETRY TECHNICZNE – DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA SERWEROWNI
Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, ZARZĄDCZYM DANYMI ORAZ MEDYCZNYM – ZAM2023/4

ZADANIE NR 1 - Serwer główny	ILOŚĆ - 1	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Dwuprocesorowy serwer
2	Liczba rdzeni 10C
3	Liczba zamontowanych zasilaczy 2x800W
4	Obudowa Rack 2U
5	Taktowanie procesora 2.1GHz
6	Zainstalowana pamięć RAM 32GB
7	Typ pamięci DDR4
8	Parametry dysku 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5"
9	Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 Mbit/s
10	Gniazda / 1 x USB 2.0 / 1 x RS-232 (COM) / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ-45 LAN / 2 x BNC (Video)
11	Maks. wielkość pamięci 1 TB
12	Liczba wszystkich gniazd pamięci 16
13	Gwarancja 36 miesięcy

ZADANIE NR 2 - Serwer backupowy	ILOŚĆ - 1	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Dwuprocesorowy serwer
2	Liczba rdzeni 10C
3	Liczba zamontowanych zasilaczy 2x800W
4	Obudowa Rack 2U
5	Taktowanie procesora 2.1GHz
6	Zainstalowana pamięć RAM 32GB
7	Typ pamięci DDR4
8	Parametry dysku 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5"
9	Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 Mbit/s
10	Gniazda / 1 x USB 2.0 / 1 x RS-232 (COM) / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ-45 LAN / 2 x BNC (Video)
	Maks. wielkość pamięci 1 TB
	Liczba wszystkich gniazd pamięci 16
	Gwarancja 36 miesięcy

ZADANIE NR 3 - Dysk serwerowy	ILOŚĆ - 6	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Rodzaj dysku wewnętrzny
2	Typ SSD
3	Pojemność 960 GB
4	Format 2.5"
5	Interfejs SATA III
6	Prędkość interfejsu 6 Gb/s
7	Gwarancja 24 miesiące
8	Adapter 2,5" na 3,5"
9	Cechy: Read-Intensive Endurance, zaawansowany format 512e

ZADANIE NR 4 - Pamięć serwerowa dla serwera backupowego	ILOŚĆ - 3	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Pojemność: 32 GB
2	Rodzaj pamięci DIMM
3	Szybkość: 3200 MHz
4	Obsługa ECC: tak

ZADANIE NR 5 - Dysk serwerowy do duplikacji	ILOŚĆ - 2	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Rodzaj dysku wewnętrzny
2	Typ SSD
3	pojemność 480 GB
4	Format 2.5"
5	Interfejs SATA III
6	Prędkość interfejsu 6 Gb/s
7	Gwarancja 24 miesiące
8	Adapter 2,5" na 3,5"
9	Cechy: Read-Intensive Endurance, zaawansowany format 512e

ZADANIE NR 6 - Szafa serwerowa	ILOŚĆ - 1	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	rodzaj szafy: wolnostojąca ; standard: rack 19"
2	wysokość robocza: 27U
3	wymiary [mm] (szerokość x głębokość ): 600x1000
4	kolor: czarny
5	maksymalne obciążanie: 800kg
6	drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz, montaż prawo lub lewostronne
7	drzwi tylne: pojedyncze - pełna stal
8	panel wentylacyjny: (4x wentylatory)
9	4x kółka transportowe, 4x nóżki poziomujące, śruby montażowe z koszykiem
10	min. 1x półka stała gł. 700mm
11	1x listwa zasilająca (8 portowa)

ZADANIE NR 7 - UPS	ILOŚĆ - 2	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,55 kVA
2	Moc rzeczywista: 1100 W
3	Przebieg falowy: Czysty sinus
4	Układ Rack
5	Pojemność stelaża 1U
6	Automatyczny test baterii
7	Ilość gniazd sieciowych: 6 x gniazdo sieciowe
8	Port USB
9	Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
10	Akumulatory wymieniane podczas pracy

ZADANIE NR 8 - Oprogramowanie	ILOŚĆ - 5	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Licencja oprogramowania dla dostępu zdalnego dla 5 użytkowników – 1 szt.
2	Licencja systemu operacyjnego na 16 rdzeni dla serwera – 2 szt.
3	Licencja oprogramowania dostępowego dla 5 użytkowników – 1 szt.
4	Licencja oprogramowania dostępowego dla 50 użytkowników – 1 szt.

ZADANIE NR 9 - Instalacja, konfiguracja i przeniesienie bazy danych	ILOŚĆ - 1	PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Parametry techniczne – warunki graniczne.
1	2
	Parametry techniczne
1	Instalacja zadań 1-8 oraz zadań 1-3 z załącznika 2a
2	Konfiguracja programów systemowych
3	Konfiguracja programu gabinetowego mMedica
4	Konfiguracja programów wspierających (firewall, zdalny pulpit itp)
5	Przeniesienie bazy danych przychodni na nowy serwer